## Slide 1: Contrôleur Robot R-30iB
Bus de Terrain
V4.3 / 04.12.2015

## Slide 2: Rappel
Différents types de contrôleur
R-30iB AR
R-30iB Mate
R-30iB Mate OpenAir

## Slide 3: PROFIBUS
  Disponibilité
    R-30iB AR , Mate et Open Air
  Hardware
    Profibus Slave = A20B-8101-0100
    Profibus Master = A20B-8101-0050
  Software
    J713 Profibus Maitre
    J751 Profibus Esclave

## Slide 4: PROFINET
  Disponibilité
    R-30iB AR
  Hardware
    CP1604: fourniture à la charge du client
    PC104 Wide mini slot : A05B-2500-J075 A05B-2600-J075
    Alimentation 0-4V spéciale pour alimenter la carte CP1604
      (Si besoin de garder l’alimentation de la carte robot éteint)
  Software
    J930 ! PROFINET I/O

## Slide 5: PROFISAFE
  Disponibilité
    R-30iB AR
  Hardware
    CP1604: à la charge du client
    PC104 Wide mini slot : A05B-2500-J075 A05B-2600-J075
    Alimentation 0-4V spéciale pour alimenter la carte CP1604
      (Si besoin de garder l’alimentation de la carte robot éteint)
  Software
    J931 ! PROFISAFE
    J568 ! DCS Safe I/O connect (inclus)
  Certifié ISO 13849 Pl e

## Slide 6: DeviceNET
  Disponibilité
    R-30iB : Maitre et/ou Esclave
    R-30iB Mate: Esclave seulement
  Hardware
    A05B-2500-J045 A05B-2600-J080 DEVICENET DAUGHTER board (DN4 single channel) master/slave sur PC104 wide mini slot (A20B-8101-0350)
    A05B-2500-J046 A05B-2600-J081 DEVICENET DAUGHTER board (DN4 dual channel), master/slave/safety sur PC104 wide mini slot (A20B-8101-0350)
    A20B-8101-0330 DEVICENET DN4 board/Slave Mini slot
  Software
    J753 ! DeviceNet Interface
    J754 ! DeviceNet(Slave
R-30iB
Mini slot
R-30iB Wide Mini slot
R-30iB Mate Mini slot

## Slide 7: DeviceNET Safety
  Disponibilité
    R-30iB AR, R-30iB Mate et OpenAir
  Hardware
    A20B-8101-0330 DN4 Device Net Board.
  Software
    J974 ! DeviceNet Safety
    J568 ! DCS Safe I/O connect (inclus)
  Certifié ISO 13849 Pl = e

## Slide 8: MODBUS TCP
  Disponibilité :
    R-30iB AR, R-30iB Mate et Open Air.
  Software (aucun Hardware)
    R-30iB : R800 ! ModBus TCP Connection
  Fonction MODBUS TCP Server uniquement ( Esclave )
  Echange uniquement d’E/S TOR
R-30iB
R-30iB Mate
Open Air

## Slide 9: Ethernet IP
  Disponibilité
    R-30iB, R-30iB Mate et Open Air (Maitre/Esclave)
  Software ( aucun Hardware )
    Ethernet/IP Adapter ( Esclave )
      R-30iB: R784
    EthernetIP I/O scan (Maître)
      R-30iB: R785
R-30iB
R-30iB Mate
Open Air

## Slide 10: Ethernet IP Safety
  Disponibilité
    R-30iB AR, R-30iB Mate et Open Air (Esclave seulement)
  Software (aucun Hardware)
    R713 ! Ethernet/IP Safety
  Certifié ISO 13849 Pl = e

## Slide 11: Ethernet Global Data ( EGD )
  Disponibilité
    R-30iB AR, R-30iB Mate et Open Air.
  Software ( aucun Hardware )
    R-30iB : R793 EGD I/O
  Protocol propre à FANUC(GE) sur Ethernet permettant la communication entre robots et automates GE Fanuc 90/30 PLC.

## Slide 12: Ethercat Slave
  Disponibilité
    R-30iB AR, R-30iB Mate et Open Air
  Hardware
    EtherCAT Slave Board : A05B-2600-J120
  Software
    J743 ! ETHER CAT SLAVE

## Slide 13: FIP I/O – Obsolète ( abandonné par Schneider )
  Disponibilité
    R-30iA seulement.
  Hardware
    PC 104 Motherboard: A05B-2400-J315
    FIP I/O Board: Fournisseur Schneider Carte Wide Mini Slot.
  Software
    J758 ! Fipio Interface
  UTILISATION D’UNE PASSERELLE PRECONISEE ( HMS, autre … )

## Slide 14: Passerelle I/O Link ASI
  Disponibilité
    R-30iB AR, Mate et OpenAir
  Hardware
    A03B-0817-C002 : Passerelle ASI

## Slide 15: Socket Messaging
  Disponibilité
    R-J3iB, R-30iA, R-30iB.
  Software
    R648 : User Socket Messaging
  Permet la communication avec des matériels tiers (ex: COGNEX ou lecteur DATAMATRIX.)
  Développement Karel nécessaire.