## Slide 1: Suite d‘exercices de programmation TPE
Niveau 1
La Robotique Industrielle

## Slide 2: Introduction DE MISE en œuvre
  Etape 1
  - Repère outil
Définir l’environnement de travail
  TOOL
  USER 1
  Etape 2
  - Repère montage 1
  Etape 3
  - Repère montage 2
  USER 2
- APPRENTISSAGE D’UN REPERE OUTIL
- APPRENTISSAGE D’UN REPERE UTILISATEUR

## Slide 3: Introduction DE MISE en œuvre
Autre possibilité pour définir deux postes de travail.
Les exercices peuvent être réalisés au centre des deux espaces
(méthode d’apprentissage en 4 points).
  USER 2
  USER 1
- APPRENTISSAGE D’UN REPERE UTILISATEUR

## Slide 4: LES TRAJECTOIRES
  Réalisez un programme “ETOILE” pour dessiner une étoile à quatres branches identiques
  Réalisez un programme “CERCLE” permettant d’effectuer une trajectoire circulaire autour de l’étoile
CREATION D'UNE TRAJECTOIRE

## Slide 5
Transfert d’un programme vers un autre poste de travail
- Redéfinition d’une trajectoire suivant un User

## Slide 6: Les Instructions
Instruction d’appel de programme « CALL »
Exécution d’un programme
Instructions de Registres (DATA)
Instructions de saut
Réalisez un programme principal (exemple: MAIN)
Insérez les sous-programmes que vous avez réalisé (exemple: Etoile/Cercle/...)
Testez votre cycle en mode AUTO (en production)
Main: CALL program
Etoile _TABLETTE
Etoile__TABLE
Vous devez être hors de la zone de travail du robot
CERCLE
Intégrez dans le programme principal “MAIN”, les instructions de commandes qui permettent de boucler 3 fois le cycle.
Optimisez vos trajectoires!
X3
Vous devez insérer les instructions de repères
TOOL ET USER dans chaque programme de trajectoires

## Slide 7: Trajectoire de maintenance
  Ecrire un programme permettant d’effectuer la trajectoire de retour vers la position 0° angulaire sur tous les axes:
  (Permet de faire un contrôle visuel de la calibration robot)
- Modifier une position